A távnyitó programozás műszaki jártasságot feltételez a Gate Távnyitó Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a helytelen programozásból eredő károkért!

GATE V4 PROGRAMOZÁSA

Vidue V2 433,92 MHz –es adók kiváltására alkalmas!

- Üres gomb: a gomb nyomva tartásánál a led háromszor villan.

- Programozott gomb: gomb nyomva tartásánál a led folyamatosan világít.

A felprogramozott nyomógombra csak úgy lehet újra tanítani, ha előtte törlést végzünk! A tanítást kétfélékképpen végezhetjük az első módszerrel egy klónt készítünk a működő Vidue távnyitóról, amely már azonnal használható lesz akárcsak az eredeti !!!.  A második módszer segítségével a V4-es távnyitó új sorozatszámot kap, amelyet vevőegységre kell programozni.

Tanítás: A már működő adóval fordítsuk szembe az V4 adót, kb. 5-10 mm-re legyenek egymástól, vagy illesszük őket össze háttal egymásnak!

Meglévő távnyitó másolása

1.	Az Gate V4 adón nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az első „zárt lakat” gombot. A led 3-szor felvillan, ekkor belépett tanuló üzemmódba. Fontos, hogy az első „zárt lakat” gombbal kezdjük a tanítást!

2.	A régi adón nyomjuk meg és tartsuk lenyomva azt a gombot, amit át akarunk tanítani egészen addig, amíg a  Gate V4 adón a led folyamatosan világítani kezd, ekkor kész az adott gomb tanítása! Minden gombot egyesével át kell tanítani az eredeti adóról, de a további sorrend már mindegy.

Ezek után a Gate V4-es teljes mértékben ugyanazokat a funkciókat képes működtetni mint az a távnyitó, amelyikről áttanították további programozásra nincs szükség!

Törlés: A Gate V4 adók Első „zárt lakat” és Második „nyitott lakat” gombjait egyszerre megnyomjuk és nyomvatartjuk, a led először gyorsan 3-szor felvillan, ezután a Második gombot elengedjük, (az Első gomb lenyomva marad!) majd 3-szor megnyomjuk. Ha a törlés sikerült, akkor a led ismét 3-szor felvillan.  Ez az eljárás minden gombot töröl, a gombok egyenkénti törlésére nincs mód!